Тема.  Свердління отворів коловоротом і ручним дрилем.

Мета:

- засвоїти знання  про будову і принцип дії коловорота та ручного дриля;

- формувати  вміння  користуватися ручним дрилем і коловоротом;

- розвивати  окомір, точність при виконанні робіт;

- виховувати  бережливе ставлення до матеріалу;

- виховувати любов  до природи та навколишнього середовища.

Об’єкт  навчальної  праці: проект виготовлення  власного виробу.

Обладнання: ручний дриль, коловорот, набір свердл, олівці, циркуль.

Тип уроку: комбінований

Очікувані результати навчальної діяльності:

- Уміння характеризувати свердління як технологічний процес різання матеріалів.

- Знання основних видів свердел, будови коловорота та ручного дриля.

- Уміння виконувати технологічну операцію свердління деревини.

- Знання правил безпечної праці та дотримання їх під час свердління виробів з деревини.

Орієнтовний план проведення уроку.

І. Організаційна частина………………………………………………(2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів……….(7 хв)

ІІІ. Мотивація навчально – трудової діяльності…………………….(2 хв)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку……………………….(2 хв)

V. Вивчення нового матеріалу……………………………………….(7 хв)

VІ. Практична робота………………………………………………..(20 хв)

VІІ. Підсумок уроку…………………………………………………..(5 хв)

Хід уроку

І. Організаційна частина.

Перевірка присутніх на уроці, призначення чергових, створення доброзичливого настрою на роботу.

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

Фронтальне опитування:

1.  Які ви знаєте процеси обробки деревини?

2. Який технологічний процес називають різанням?

3. Які різальні інструменти застосовують у деревообробці під час свердління отворів?

4. Чи мають отвори вироби,  які ви виготовляєте?

ІІІ. Мотивація навчально – трудової діяльності.

Вчитель пояснює учням, що свердління це досить поширена операція, володіння якою неодмінно знадобиться їм в майбутньому. Наприклад, свердління отворів при ремонті меблів,  свердління при виготовленні нескладних виробів побутового призначення.

ІV. Повідомлення теми, очікуваних результатів навчальної діяльності.

- знати будову та призначення коловорота;

- виконувати операцію свердління.

V. Вивчення навчального матеріалу за планом:

- технологічна операція свердління

- основні види свердл

- призначення і будова коловорота

- призначення та будова ручного дриля

- правила безпечної праці при свердлінні коловоротом та ручним дрилем.

- Свердління – один із самих поширених способів одержання отворів різанням. Свердління отворів на виробництві, як правило, автоматизоване.

- Ріжучим інструментом при цьому є свердло. З допомогою свердла роблять отвори наскрізні (якщо просвердлено всю товщину матеріалу) і «глухі» (матеріал просвердлений не наскрізь).

Отвори в заготовках деревини просвердлюють центровим, спіральним і ложковими свердлами. Найбільш широко застосовуються спіральні свердла.

- Найпростішим пристосуванням, яким приводять у рух свердло, є коловорот. Він складається з колінчастого стержня, на який насаджують дерев’яну ручку. На кінці стержня є патрон ( або гвинтовий затискач) для закріплення свердла; зверху на ньому – упорна голівка,  що утримує коловорот у потрібному положенні. Свердло міцно затискають у патроні (гвинтовому затискачі) коловорота.

Частина свердла, що просвердлює отвір у деревині називається робочою. Робоча частина центрового свердла має вигляд лопатки з вістрям-центром.

Під час свердління отворів коловорот треба тримати так, щоб свердло було перпендикулярне до площини деталі. При цьому лівою рукою треба натискувати на опорну голівку і обертати коловорот. Скільки обертів зробив працюючий коловоротом, стільки ж обертів зробить і свердло. Тому свердління, яке виконують за допомогою коловорота, потребує багато часу. Щоб дещо зекономити час, потрібний для свердління отворів та полегшити працю, використовують ручний дриль. Будова дриля дає змогу під час повільного обертання його ручки добитися значно більшої частоти обертання свердла. В результаті демонстрації учні повинні переконатись, що за одне повне обертання ручки дриля  патрон робить кілька обертів. Для повного розуміння викладеного будову дриля потрібно розглянути детально. Найзручніше це зробити на кінематичній схемі, зазначивши при цьому, що всі деталі на схемі позначено умовно. Пояснювати бажано в такій послідовності:

- загальна будова;

- кінематика механізму;

- роль зубчатої передачі.

Важливо допомогти учням за кожним умовним зображенням побачити призначення деталей, їх взаємодію в механізмі. Тому буде корисним, знявши кришку з корпусу, показати будову та взаємодію деталей дриля. Для закріплення викладеного матеріалу вчитель може запропонувати такі запитання:

    - Які ви знаєте основні види  свердл?

    - З яких основних деталей складається коловорот?

    - З яких основних деталей складається ручний дриль?

Показуючи способи свердління коловоротом та ручним дрилем , учитель демонструє прийоми роботи та наголошує на дотриманні правил безпечної роботи6

- Слід звернути увагу на розмічання центра отвору для свердління;

- Контролювати силу тиску під час роботи, особливо в моменти дотику свердла до заготовки та під час його виходу з протилежного боку;

- На верстак кладуть підкладку та міцно закріплюють на ній заготовку;

- Для запобігання відколів при свердлінні наскрізних отворів можна свердлити з двох боків;

- Не можна тримати коловорот та дриль свердлом до себе;

- Перед початком роботи слід надійно закріпити свердло в патроні;

- Під кінець свердління необхідно зменшувати тиск на коловорот або дриль і уповільнювати кількість обертів;

- Забороняється здмухувати стружку та чистити отвір

пальцями рук.

VІ. Практична робота.   Вступний інструктаж.

На попередньо виготовлених виробах  учням необхідно просвердлити отвори.

Під час виконання завдання звернути увагу учнів на такі моменти:

- Чи потрібен взагалі отвір в конструкції  їхнього виробу? Яке його функціональне призначення?

- Запропонувати учням самостійно визначитись з місцем свердління отвору на площині виробу;

- Тільки після вибору місця для отвору й розмітки самого отвору, можна приступати до свердління.

Поточний інструктаж

Слідкувати за дотриманням учнями правил техніки безпеки.

Контролювати правильність виконання прийомів роботи під час свердління.

VІІ. Підсумок уроку

Рефлексія  (вправа «Мікрофон»)

Яких умінь ви набули на сьогоднішньому уроцй?

Технологія свердління ( за підручником)

VІІІ. Домашнє завдання

Розглянути в підручнику тему: «Технологічний процес свердління. Коловорот. Ручний дриль.»

Інтерактивний урок на тему: «Види деревних матеріалів». ( 5 клас)

Тема. Види деревних матеріалів.

Мета. Ознайомити учнів з технологією виготовлення фанери, деревостружкових та деревоволокнистих плит, їх застосуванням, механічними та технологічними властивостями;

сформувати уявлення про такі характеристики матеріалів як міцність, твердість, пластичність;

розширювати кругозір дітей, виховувати організованість у роботі.

Основні поняття: фанера, стругання, лущення, струганий шпон, лущений шпон, ДВП, ДСП.

Обладнання: зразки фанери, шпону, ДВП, ДСП, бруски деревини, вироби з деревини, фанери, ДВП, ДСП.

Міжпредметні зв’язки: фізика, природознавство.

Очікувані результати:

- Уміння визначати види деревних листових конструкційних матеріалів.

- Уміння характеризувати основні властивості деревних листових конструкційних матеріалів, знання способів їх виготовлення.

- Уміння дібрати вид деревного конструкційного матеріалу для виготовлення конкретного виробу.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вправа «Мозковий штурм»

Актуалізації опорних знань та мотивації навчальної діяльності учнів сприятимуть такі запитання:

- Які види деревини ви знаєте?

- Які дерева ростуть у нашій місцевості?

- З яких основних частин складається дерево?

- Яка будова деревини?

- Що називають текстурою деревини?

- Для чого застосовують деревину?

ІІІ. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

ІV. Вивчення нового навчального матеріалу.

Доцільно застосувати технологію інтерактивного навчання «Ажурна пилка».

Домашнє завдання групам задане на попередньому уроці ( матеріал добирає вчитель)

1 група. Виготовлення та застосування шпону та фанери.

2 група. Виробництво та застосування ДСП.

3 група. Виробництво та застосування ДВП.

4 група. Вплив лісу на навколишнє середовище.

V.  Практична  робота.

1. Під час практичної роботи учням пропонується на основі отриманої інформації про властивості та застосування листових деревних матеріалів визначитись з вибором конструкційного матеріалу для майбутнього виробу – дощечки для нарізання харчових продуктів.

На початку роботи доцільно застосувати технологію «Мозковий штурм» для вирішення проблеми:

-Який деревний листовий матеріал найкраще підходить для виготовлення кухонної дощечки?

Для полегшення вирішення цього завдання учитель разом з учнями розробляє критерії, яким повинен відповідати матеріал для виготовлення виробу:

- Доступність.

- Невисока ціна.

- Технологічність.

- Екологічність.

- Міцність та достатня твердість.

В результаті виконаної роботи учні визначаються, що найкраще всім заданим вимогам відповідає листовий деревний матеріал – фанера.

VI. Підсумки уроку. Оцінювання знань.

Закріплення вивченого на уроці матеріалу можна провести у вигляді тестування. На дошці у вигляді таблиці записані запитання:

- Що виготовляють із відходів деревини?

- Струганий або лущений листовий матеріал це - …

- Який матеріал виготовляють із шпону?

- В яких галузях промисловості застосовують листові деревні матеріали?

- Як ліс впливає на навколишнє середовище?

Кожен учень отримує комплект карток з надрукованими можливими  варіантами відповідей і по черзі прикріплює правильну, на його думку, на дошці у відповідній графі.

Наприкінці уроку повертаємося до очікуваних результатів:

- Чи здійснилися ваші очікування?

- Що нового і корисного ви дізналися на уроці?

- Чи допоможуть набуті знання вам у подальшому житті?

VII. Домашнє завдання. Як домашнє завдання можна запропонувати учням записати в зошиті, в яких виробах та конструкціях у них вдома використані шпон, фанера, ДВП, ДСП.